СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА

1.  Считывание при помощи ПК, подключенного через проводную M-bus магистраль     (до 200-300 м)

| Тип счетчика | Вставной модуль счетчика | Дополнительное оборудование к счетчику | Дополнительное оборудование к ПК, у оператора | Программа (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKS-3 | Mbus модуль SKS43 | - | MB-6 (подключение до 3 теплосчетчиков) MB-8 (подключение до 16 теплосчетчиков) M-Bus мастер на 200 теплосчетчиков | Enco Reader |
| SKS-3K | SKS3K-Mbus |  |  |  |
| Любой тип | Модуль Mbus |  |  |  |

2. Считывание через Интернет (через проводную сеть Ethernet )

| Тип счетчика | Вставной модуль счетчика | Дополнительное оборудование к счетчику | Дополнительное оборудование к ПК, у оператора | Программа (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKS-3 | Mbus модуль SKS43 или RS232 модуль SKS48 | Концентратор данных EncoReader (Подключение до 3 счетчиков по M-Bus и 1 счетчика по RS232. Возможно подключение MB-8 по RS232) | - | Enco Reader |
| SKS-3K | SKS3K-Mbus |  |  |  |
| Любой тип | Модуль Mbus |  |  |  |

3. Считывание через Интернет (через беспроводную сеть GSM)

| Тип счетчика | Вставной модуль счетчика | Дополнительное оборудование к счетчику | Дополнительное оборудование к ПК, у оператора | Программа (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKS-3 | Mbus модуль SKS43 или RS232 модуль SKS48 | Концентратор данных EncoReader-GSM (Подключение до 3 счетчиков по M-Bus и 1 счетчика по RS232. Возможно подключение MB-8 по RS232) | При использовании «белых» ip-адресов дополнительное оборудование не требуется. При использовании «серых» ip-адресов необходим gprs-модем для создания модемного соединения | Enco Reader |
| SKS-3K | SKS3K-Mbus |  |  |  |
| Любой тип | Модуль Mbus |  |  |  |

4. Считывание при помощи персонального компьютера (ПК), подключенного через оптический интерфейс  (до 1,5 м)

| Тип счетчика | Вставной модуль счетчика | Дополнительное оборудование к счетчику | Дополнительное оборудование к ПК, у оператора | Программа (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKS-3 SKS-3K | - | - | OG-1 | Enco Reader |
| Любой тип счетчика с опто выходом | - | - | OG-1 | Программное обеспечение производителя |

5. Считывание при помощи переносного накопителя данных DK-3, подключенного через оптический интерфейс  (до 1,5 м), или интерфейс M-Bus  c дальнейшей передачей данных на ПК

| Тип счетчика | Вставной модуль счетчика | Дополнительное оборудование к счетчику | Дополнительное оборудование к ПК, у оператора | Программа (ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKS-3 SKS-3K | - | - | DK-3 (с оптической головкой OG-3) | Enco Reader |
| Любой тип счетчика | Модуль Mbus | - | DK-3 (с кабелем DK3-Mbus) |  |

Стоимость оборудования  для считывания информации с теплосчетчиков.

| Оборудование | Цена без НДС | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| Модуль M-Bus к тепловычислителю SKS-3 | 512,06 | 614,48 |
| Модуль M-Bus к теплоcчетчику SKS-3К | 390,65 | 468,78 |
| Модуль M-Bus к тепловычислителю PolluTherm | 762,90 | 915,48 |
| Модуль RS232 к тепловычислителю SKS-3 | 307,24 | 368,69 |
| МВ-6, M-BUS мастер на 3 устройства, длина линий до 200м | 1 360,17 | 1 632,20 |
| МВ-8, M-BUS мастер на 16 устройств, длина линий до 200м | 1 632,20 | 1 958,64 |
| M-BUS мастер на 200 устройств, длина линий до 200м | 7344,92 | 8813,90 |
| ENCO E, концентратор данных с антеной. Передача на сервер через Ethernet | 3 536,44 | 4 243,73 |
| ENCO, концентратор данных с антеной. Передача на сервер через Ethernet, GPRS | 4 951,02 | 5 941,22 |
| GPRS – модем для подключения к ПК. Получение данных с концентраторов ENCO | 2632,50 | 3159,00 |
| OG-1, оптическая головка для подключения SKS-3 к ПК | 2 230,68 | 2 676,81 |
| Переносной накопитель данных DK-3 с комплектом кабелей и программой | 9249,17 | 11099,00 |
| OG-3, оптическая головка для подключения к DK-3 | 1686,60 | 2023,92 |
| Программное обеспечение ENCO READER | Предоставляется бесплатно |

# Text boxes

M-BUS

M-BUS или RS232

Ethernet

M-BUS или RS232

GPRS связь